## Slide 1
基于大数据的智慧
网络运维平台

## Slide 2
汇报重点
4月10日汇报总结
遗留问题
运维工作痛点
平台建设目标
自动化需求及出发点
呈现需求及出发点
数据化概念
智慧化场景
自动化的需求
呈现的需求
数据化的规划
智慧化场景规划
Notes: 总结目前运维工作的痛点：忙而无成、专而不全、知而不显、有心无力。
明确了建设目标：自动化、呈现、数据化、智慧化。
讨论自动化和呈现，理清自动化和呈现需要明确需求-操作标准化-开发的思路。下一步先收集需求。
讨论数据化初步范围，如何数据化。
讨论智慧化场景。包括故障的预测,故障的处理。需要明确的场景应用。

## Slide 3
自动化及呈现需求
进一步收集自动化及呈现的需求
自动化实现的工作逻辑
数据化的规划
数据化建设的规划
智慧化场景规划
智慧机房
智能调度
投诉预测
故障诊断
汇报内容

## Slide 4
自动获取数据
关键信息提取
自动撰写报告和通报
应用场景 – 日报撰写机器人
1-2小时/人天缩短至5分钟/天

## Slide 5
目录
一、建设背景
二、建设目标
三、计划与举措
四、应用场景

## Slide 6
网络管理工作 – 面临的痛点
1
忙而无成
基础维护做细坐实，需要投入大量的时间和精力（约1/4时间每人天）且存在疏漏可能，如：每周BSC APG备份（1人天/周），指标通报（1-2小时/天），日测（1-2小时/天），局数据核对（4小时/周）等；
2
专而不全
无可视化手段，信息传达和沟通效率低
3
知而不显
4
有心无力
专人专网维护，专业跨度大，无法全程全网，人员复用难，如城域网（陈朝勇）、CDN（林庆忠）、交换网（聂敏泉），IMS\互联互通（徐晓颖）、承载网（陈熙东）等
故障、投诉发生后才进行分析和处理，想做到先于故障发现问题、先于投诉解决问题
Notes: 以上问题的存在，需要通过管理流程和工作流程上的改变来彻底解决

## Slide 7
目录
一、建设背景
二、建设目标
三、计划与举措
四、应用场景

## Slide 8
网络管理工作 – 愿景
需求/决策/任务下发
决策建议/结果反馈、呈现
大脑系统
需求角色
任务下发
结果反馈
执行系统
Notes: 1、网络运维方法创新
2、盘活网络数据

## Slide 9
大脑系统 - 建设方案

## Slide 10
1
自动
数据获取全自动化、需求收集全自动化，旨在将重复、低效能的工作通过执行系统完成
2
可视
1、初级智慧阶段：旨在采用简单机器学习，实现性能、故障、投诉等预警、
分析和修复 ，消除专业壁垒，实现人员复用；
2、高级智慧阶段：旨在利用深度学习，实现网络自规划和优化
3
智慧
4
无人
反馈结果可视化，旨在借助图形化手段、清晰有效地传达与沟通信息
旨在实现大脑替代人脑看网管网
大脑系统 - 建设目标

## Slide 11
目录
一、建设背景
二、建设目标
三、计划与举措
四、应用场景

## Slide 12
大脑系统 - 建设计划

## Slide 13
可视化呈现的需求
城域网弱光链路；
设备异常性能信息，每天遗留重要告警
城域网昨日链路超门限条数，超70%多少条，超60%多少条，超50%多少条。
Volte每天粒度的指标情况；
30分钟粒度的VOlte接通、注册，CAUSE粒度监测
Volte开户、注册、通话用户数
家宽、IPTV昨日在线峰值用户数，环比增长情况。
互联网出口昨日峰值，环比增长情况。
家宽指标昨日情况，是否有不达标指标，不达标指标多少项。
关注工作信息的呈现
1
今天工作重点的呈现
2
遗留工作跟踪的呈现
3
张燕
陈朝勇
林庆忠
各专业的性能指标
前一天工程完成情况
网元运行情况：告警、负荷、用户数
赵业祯

## Slide 14
可视化呈现的需求
核心网网络结构图，接口名称：A口，设备节点所在机房。
设备责任人及基础信息显示，结合对应的负责维护人员，维护所对应的维护指令。
设备状态显示：结构图上显示网络的连通性。某个节点故障，出现红色，连接线红色。
4g业务指标日情况
十五分钟粒度八家物联网客户在线用户数监控情况
ip承载网在用端口在线率以及呈现链路利用率最高的端口
IMS、关口局设备网管连接状态、活动告警（严重、重要等级）
本地、长途、互联互通电路数量、各中继群利用率
IMS语音专线质量预警：E1接入链路利用率（按劣化程度排序）、IP接入用户数变化趋势（按接入网元）
聂敏泉
陈熙东
徐晓颖
定制指标可视化
1
设备信息异常可视化
2
网络拓扑可视化
3
业务监控可视化
4

## Slide 15
自动化的需求
考核指标自动获取（实时监控）
考核指标CAUSE码粒度自动分析
指标分析报告自动撰写
CPU\内存\上联带宽利用率峰值CPU\内存\上联带宽利用率峰值自动输出
自动日测，如：设备板卡检测和端口流量自动核查
设备配置备份（每月）
SBC/UMG日测、周测、月测、季测
每有每月网络质量分析报告数据生成
IMS配对CE/FW设备每日检查
自动备份（BSC的APG，ALOG，CLOG等）；
日测；
告警处理；
指标报表每日自动呈现
城域网拓扑链路自动关联
投诉自动定位和处理
设备配置、操作日志自动备份（每天）
系统配置局数据自动核对（每周）
端口流量（链路利用率）自动核查
性能指标自动化
1
例行测试自动化
2
数据备份自动化
3
例行核查自动化
4
张燕
陈朝勇
陈熙东
徐晓颖
林庆忠
聂敏泉

## Slide 16
自动化工作逻辑
网元对象
执行周期
……
定制任务
任务执行
数据采集
数据入库
检查判断
结果呈现
检查记录
详细报告
条件触发
任务完成
数据源
临时库
采集接口
数据处理
数据入库
检查标准
核查
结果
主人：
你的局数据检查已完成
你的健康检查已完成
你要的日报已完成。
----------

## Slide 17
应用场景 – 局数据核查
城域网所有SW网元
每周一凌晨02:00
创建任务
局数据检查功能块自动执行
结果呈现
检查记录
详细报告
每周一02:00
任务完成
网元
（配置文件）
临时库
采集接口
数据处理
局数据库
局数据
检查标准
核查
结果
局数据采集
任务调度
Telnet

## Slide 18
网络数据化
自动化需求
涉及数据
如MIB信息、配置文件、系统日志、指令查询结果等
业务网全数据库
支撑网及环境全数据库
全专业知识库
初级知识库
中级知识库
高级知识库
分级别
IP城域网
核心网
无线网
分专业
动力网




IP承载网

由点到全

## Slide 19
大脑系统 – 平台架构
数据源
数据采集
数据分析
应用中心
控制系统
决策结果执行
事件日志
网络全景图、运维场景应用、故障跟踪处理、信息查询、多维分析等
网络设备数据、监控设备数据、其他系统数据、台账数据
数据采集、数据处理
配置管理
管理中心
用户管理
安全管理
日志管理
智库管理：算法库、模型库、特征库、机器学习机制
大数据处理引擎、人工智能引擎、可视化呈现处理引擎

## Slide 20
日志文件
采集层
处理层
业务层
应用层
服务接口（WebService）
SFTP
备份文件
MIB信息
打印文本
……
4、接入华为、爱立信、阿尔卡特等多厂家的网元数据
3、提供SFTP\FTP\TELNET\SNMP等实时/非实时数据采集接口。底层通过高效的C/C++/JAVA实现数据清洗、转换、加载
2、数据存储采用Greenplum+Mysql方式，GreenPlum用于存储业务指标数据，MySql用于存储任务策略、权限、日志等数据。并通过JAVA实现智能运维功能。
1、应用层采用业界流行的开源框架SSH搭建平台，前端采用SSH开源架构及开源的报表控件实现业务系统的人机交互。
ETL
（清洗、转换、加载）
FTP
TELNET
SNMP
……
C/C++
采集接口
数据处理
GreenPlum
数据存储
业务数据存储
数据存储/智能运维
数据接口
Spring
Struts
Hibernate
WEB框架
Echart报表
AJax
业务呈现
MySql
策略/权限/日志
智能运维（JAVA）
数据备份
例行检查
智能分析
智能预警
华为
爱立信
阿尔卡特
智能运维体检
全景呈现
日常维护
应急保障
网络规划
IT架构

## Slide 21
目录
一、建设背景
二、建设目标
三、计划与举措
四、应用场景

## Slide 22
智慧化运维建设
海量大数据采集
高度完善自动化
发现合适的运维任务
智能算法离线训练
数据提取
上线应用

## Slide 23
应用场景 - 智慧机房
内容1：打造无人化机房管理
2、基于机器人的机房管理
1、基于VR技术的机房实时呈现
100%复原机房
任务管控
大脑系统
Notes: 现状：
1、机房安全管控（行政进行机房卫生清理，需要专业人员监工）和信息获取（设计院勘察），需要人工到机房 ---- 如果不去现场，机房等同于黑匣子，无法感知机房；
2、机房巡检、设备故障处理，需要人工到机房完成；
目标：
无需去机房、机房智慧管理；
打造无人机房，需要解决的几大问题：
1、呈现：100%真实还原机房，随时随地如身临机房；
2、自动：自动巡检等；
3、机房大数据支撑。
实现：
1、通过VR技术实时呈现机房，在办公室就能如身临机房之中 ---- 无需去现场即能实时感受整个机房；
2、通过对运维机器人，实现机器人代替人进行巡检、设备故障处理；
3、通过对机房资源数据、设备数据、环境数据、业务数据进行大数据分析，支撑紧急情况机房管理决策；

## Slide 24
内容2：基于大数据支撑的机房管理
应用场景 - 智慧机房
Notes: 以2017年台风天鸽来袭为例，基于大数据支撑的机房设备下电方案介绍（假设机房市电已经断了），决策区间是重点
1、现状分析
当前机房非市电剩余电量，机房所包含的设备运行装填、设备下挂业务量、质量情况和业务分类、设备功耗情况情况；
2、优先级分析
机房设备（BSC双连MGW）、业务重要级别分类（如，某BSC下挂的多数站点断了，可进行割接等）
3、预测分析
如：多久才能供电，为等待供电时间，需要降低多少功耗
4、设备下电影响预测
业务量下降，可降低设备硬件容量（板卡下电预测），但不影响业务使用
5、建议方案
决策需要结合机房大数据和外部条件一起，才能出方案
控制区间：
如：当人无法去机房的时候，可以控制机器人完成下电

## Slide 25
应用场景 – 智能调度
家宽用户
IPTV用户
家宽用户
IPTV用户
OLT
OLT
BNG1
BNG2
家宽用户 2.0 万
家宽流量 10 GB
IPTV用户 0.5 万
IPTV流量 1.0 GB
总流量 11 GB
家宽用户 2.0 万
家宽流量 10 GB
IPTV用户 0.5 万
IPTV流量 1.0 GB
总流量 11 GB
家宽用户
IPTV用户
家宽用户
IPTV用户
OLT
OLT
BNG1
BNG2
家宽用户 3.0 万
家宽流量 15 GB
IPTV用户 0.6 万
IPTV流量 1.2 GB
总流量 16.2 GB
家宽用户 2.2 万
家宽流量 11 GB
IPTV用户 1.4 万
IPTV流量 2.8 GB
总流量 13.8 GB
家宽用户0.4万
IPTV用户0.4万
家宽用户
IPTV用户
家宽用户
IPTV用户
OLT
OLT
BNG1
BNG2
家宽用户 2.6 万
家宽流量 13 GB
IPTV用户 1.0 万
IPTV流量 2.0 GB
总流量 15.0 GB
家宽用户 2.6 万
家宽流量 13 GB
IPTV用户 1.0 万
IPTV流量 2.0 GB
总流量 15.0 GB
智能算法
均衡方案
OLT
· · ·
OLT
· · ·
Notes: 1.城域网网络示意图，目前我们的网络OLT到BNG是双路由连接。合理的情况下我们的用户和业务流量应该是较为均衡才是合理的。
2.但是由于用户类型、用户数及业务流量的变化，时间长了就会出现业务不均衡的情况。这样会导致某些节点和链路的负荷较高。另一些节点则业务负荷较低。
3、例如一种情况，BNG1和BNG2用户数都增加1.1万，但BNG1主要增加是家宽用户，BNG2主要增加是IPTV用户。家宽业务流量普遍比IPTV用户业务流量要大，这就导致总流量负荷的不均衡。
4.通过智能算法模型，得到节点、用户和业务流量合理的均衡方案。
5.对用户进行迁移。
6.最终让用户和业务得到均衡。

## Slide 26
应用场景 – 投诉提前预测（mac地址锁死）
用户体验差
客响部门
投诉
维护人员
通知
现状
大脑系统上线后
…
感知
智能模型
决策
预测结果
解决方案
执行
后台
用户
用户体验好

## Slide 27
应用场景 – 投诉提前预防（mac地址锁死）
感知区间
存储区间
决策区间
控制区间
执行区间
离线
在线
投诉工单
信令系统
链路数据
…
选择模型进行训练/参数更新
根据重要程度确定更新频率
数据清洗
结构化存储
已更新模型的存储
信令系统
链路数据
…
数据清洗
结构化存储
利用模型判断是否即将发生锁死
控制任务调度执行预定义操作
执行预防措施
（强制下线）

## Slide 28
应用场景 – 故障诊断定位（双主故障）
拓扑
信令数据
设备参数信息
EMOS工单系统数据
···
给出故障诊断建议
通知、呈现
投诉原因诊断：
Top1: 双主故障 85.3%
Top2: DNS故障 45.1%
Top3: 城域网数据配置错误 14.5%
大脑系统

## Slide 29
应用场景 – 故障诊断定位（双主故障）
投诉工单
拓扑关联
工程工单
信令系统
链路数据
…
非实时采集
实时采集
感知区间
存储区间
数据清洗
结构化存储
…
提取模型
决策区间
选取问题诊断模型
控制区间
执行区间
将分析结果控制下发通知(接收对象，发送方式等)
数据分析
通知控制
诊断建议通知下发
通知控制